ICS 61.040

Y 76

T/ZZB XXXX—XXXX

机织纤维头巾 Fiber woven headscarf （征求意见稿） 在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

浙江省品牌建设联合会  发布

团体标准

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　基本参数和结构	1

4　基本要求	2

5　技术要求	3

6　试验方法	4

7　检验规则	4

8　标志、产品使用说明书、运输、储存及包装	5

9　质量与服务承诺	6

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由浙江省品牌建设联合会提出并归口。

本标准由 浙江省轻工业品质量检验研究院牵头组织制定

本标准为主起草单位：         。

本标准主要起草人：

本标准评审专家组长：

本标准由 浙江省轻工业品质量检验研究院负责解释。

### 机织纤维头巾

# 范围

本标准规定了机织纤维头巾（以下简称“头巾”）的基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存、质量保证。

本标准适用于穆斯林民族地区妇女习惯配戴的机织纤维头巾。

# 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 250   纺织品 色牢度试验 评定变色用灰度样卡

GB/T 251   纺织品 色牢度试验 评定沾色用灰色样卡

GB/T 3920   纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T 3921   纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度

GB/T 3922   纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度

GB/T 3923.1   纺织品 织物拉伸性能第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法）

GB/T 4666   纺织品 织物长度和幅度的测定

GB/T 4668-1995  机织物密度的测定

GB/T 4669-2008  纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定

GB/T 5713   纺织品 色牢度试验 耐水色牢度

GB/T 6152   纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度

GB/T 8170   数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8427-2008   纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧

GB/T 8629   纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序

GB/T 8630   纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定

GB/T 14801   机织物与针织物纬斜和弓斜试验方法

GB/T 15552-2015   丝织物试验方法和检验规则

GB/T 17593（所有部分）   纺织品 重金属的测定

GB/T 18401   国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 18414  （所有部分） 纺织品 含氯苯酚的测定

GB/T 20382   纺织品 致癌染料的测定

GB/T 20383   纺织品 致敏性分散染料的测定

GB/T 35611   绿色产品评价 纺织品

FZ/T  13035—2016    涤纶本色布

FZ/T 40007   丝织物包装和标志

FZ/T 81012-2016   机织围巾、披肩

# 术语和定义

FZ/T 81012所列的以及下列术语和定义适用于本文件。

机织纤维头巾

以涤纶丝、混纺丝线等纤维原料，采用经丝和纬丝联合交织而成的头巾。

规格标示

按 FZ/T 81012-2016 的规定执行。

基本要求

研发设计

采用平面制图软设计穆斯林特色头巾产品款式和图形。

原材料

经线和纬线应满足 GB/T 8960-2015标准中的优等品（AA级）要求。

工艺与设备

原料准备生产应具备络丝机、蓓验机等设备。

面料生产应配备高速整经机、数码织机等先进生产设备。

印花应使用数码印花机，应使用扫描仪、专业显示器。

开剪缝边应配备高速电脑缝纫机。

检测能力

拥有纤维、再生纤维素纤维原料等级评判能力。

具备 pH 值、耐水色牢度、耐摩擦色牢度、耐光色牢度、织物强力、缝制等性能指标的检测能力。

技术要求

规格尺寸允许偏差

头巾规格尺寸及偏差应符合表 1 的有关要求。

尺寸偏差

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 规格尺寸允许偏差 / ㎝ | 标注尺寸为 55 以下 | 标注尺寸为 55 以上 |
|  | -2.0～＋2.0 | -3.0～＋3.0 |
| 边长互差a / ㎝ | ≤1.5 | ≤2.5 |
| a 仅考核对称边长。 |

色差

同件产品色差不低于 4 级。

外观疵点

头巾外观疵点应满足表 2 要求。

外观疵点

| 疵点名称 | 允许存在程度 |
| --- | --- |
| 经、纬向线状 a | 1.5 cm 及以内 |
| 轻微条、块状 b | 1.0 cm 及以内 |
| 纬斜、花斜 | ≤4.0% |
| 纬档 | 轻微2.0 cm 及以内 |
| 污渍、色渍 | 轻微0.5 cm2 及以内 |
| 破损 c | 不允许 |
| a 不粗于 2 根丝粗的为线状疵点。 b 条、块状疵点按其疵点最长处量计。 C 经、纬纱共断两根及以上为破损疵点。 |

内在质量

内存质量基本项质量要求满足表 3 要求。

内存质量

| 项 目 | 指标 |
| --- | --- |
| 纤维含量/% | 符合GB/T 29862的规定 |
| 异味 | 无 |
| 尺寸变化率 / % | 水洗 | -3.0 ～ +2.0 |
|  | 干洗 | -1.0 ～ +2.0 |
| 色牢度/级 ≥ | 耐唾液 | 4 |
|  | 耐皂洗 | 变色 | 4-5 |
|  |  | 沾色 | 4-5 |
|  | 耐汗渍 （酸、碱） | 变色 | 4-5 |
|  |  | 沾色 | 4-5 |
|  | 耐干洗 | 变色 | 4-5 |
|  |  | 沾色 | 4-5 |
|  | 耐水 | 变色 | 4-5 |
|  |  | 沾色 | 4-5 |
|  | 耐干摩擦 | 沾色 | 4-5 |
| 耐 | 耐湿摩擦 | 沾色(深色) | 4-5 |
|  |  | 沾色(浅色) | 4-5 |
|  | 耐光 | 变色(深色) | 5-6 |
|  |  | 变色浅色) | 5-6 |
| 断裂强力 / N ≥ | 纵向 | 300 |
|  | 横向 | 250 |
| 勾丝性能/ 级 ≥ | 纵向 | 3-4 |
|  | 横向 | 3-4 |
| 小部件 | 经可预见的合理滥用测试不脱落，或经测试后脱落的小部件不应完全容入小部件试验器 |

透气性能

透气率 ≥ 5 000 mm/s。

防紫外线性能

日光紫外线UVA透射比 ≤ 55.00%。

日光紫外线UVB透射比 ≤ 40.00%。

紫外线防护系数（UPF ）≥ 2。

缝制

成品的各部位缝制线迹平直，底、面线松紧适宜，无脱线、线头、跳针、漏针、浮针。

具有装饰作用的装饰物（如钻粒等）、耐久性标签应固定牢固，不易脱落。

针距密度为狭边三角针、手工卷边每 4 cm 不少于 4 针、平缝针每 3 cm 不少于 9 针，卷边宽度均匀。

成品各边应平直，无毛边、散边、松边、卷边。

成品的各角应无散脚、毛角、卷脚。

整幅图案不得整体偏位。

边结整齐。

熨烫

熨烫应平挺、无极光、无死皱印。

限量物质要求

头巾安全性能要求应满足表 4 要求。

限量物质要求

| 项目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 甲醛 ＜ | 游离 | mg/kg | 20 |
| pH值 |  | 4.0～7.5 |
| 有害染料 | 可分解致癌芳香胺染料 | 禁用 |
|  | 苯胺 |  |
|  | 致癌染料 |  |
|  | 致敏染料 |  |
|  | 其他禁用染料 |  |
| 可萃取的重金属 ＜ | 锑（Sb） | mg/kg | 30.0 |
|  | 砷(As) |  | 1.0 |
|  | 铅() |  | 1.0 |
|  | 镉(Pb) |  | 0.1 |
|  | 铬[Cr（VI）] |  | 0.5 |
|  | 铬(Cr) |  | 2.0 |
|  | 钴 |  | 4.0 |
|  | 铜 |  | 50.0 |
|  | 镍 |  | 4.0 |
|  | 汞 |  | 0.02 |
| 残余表面活性剂、润湿剂 ＜ | 壬基酚、辛基酚、庚基酚、戊基酚（总量） | mg/kg | 10.0 |
|  | 壬基酚、辛基酚、庚基酚、戊基酚、辛基酚聚氧乙烯醚、壬基酚聚氧乙烯醚（总量） |  | 100.0 |
| 含氯苯酚 ＜ | 五氯苯酚（PCP） | （mg/kg） | 0.05 |
|  | 四氯苯酚（TeCP）总量 |  | 0.05 |
|  | 三氯苯酚（TrCP）总量 |  | 0.2 |
|  | 二氯苯酚（DCP）总量 |  | 0.5 |
|  | 一氯苯酚（MCP）总量 |  | 0.5 |

试验方法

检验工具和条件

检验工具和条件按FZ/T 81012执行。

规格尺寸允许偏差测定

按 FZ/T81012 中 5.1.3 执行。

色差

按按 FZ/T81012 中 5.1.5 规定执行。

外观疵点

按GB/T 22846 执行。

内在质量检验方法

耐皂洗色牢度测定按GB/T 3921-2008 方法A(1)规定测试。

尺寸变化率测定按FZ/T81012 中 5.2.2 规定测试。

耐光色牢度按GB/T 8427-208规定测试，其中曝晒按方法3，晒至第一阶段。

勾丝性能按 GB/T 11047 规定测试。

断裂强力按 GB/T 3923.1 规定测试。

小部件测定按FZ/T81012 中 5.2.5 规定测试。

其他内在质量项目按GB/T 21294规定测试。

透气性能

透气性按 GB/T 5453 规定执行。

防紫外线性能

按 GB/T 18830 的规定进行。

缝制

按按 FZ/T81012 中 5.1.4 和 5.1.6 规定执行。

熨烫

目测。

限（禁）用物质

pH值

按 GB/T 7573 执行。

甲醛含量

按 GB/T 2912.1 执行。

异味

按 GB 18401－2010 中 6.7 执行。

有害染料

按 GB/T 18885－2020 中 6.5 执行。

可萃取重金属

按 GB/T 17593 执行。

残余表面活性剂、润湿剂

按 GB/T 23322 执行。

含氯苯酚

按GB/T 18414 执行。

检验规则

检验分类

成品检验分为出厂检验和型式检验。

出厂检验

出厂检验的项目按照表 7 进行，经出厂检验合格后，并出具合格证明资料，方可出厂。

型式检验

有下列情况之一时,应根据表 6 进行型式检验：

  - 生产正常时，每半年至少进行一次型式检验。

  - 新产品定型鉴定或需方要求时；

  - 配方、材料或工艺等有较大改变时，有可能影响产品性能；

  - 产品停产两年以上，恢复生产时；

  - 生产过程中出现异常，但过程检验合格的；

  - 监管部门要求时。

检验项目

检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 检验分类 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出厂检验 | 型式检验 |  |  |
| 1 | 尺寸规格及允许偏差 | √ | √ | 6.1 | 7.2 |
| 2 | 色差 | √ | √ | 6.2 | 7.3 |
| 3 | 外观疵点 | √ | √ | 6.3 | 7.4 |
| 4 | 内在质量 | — | √ | 6.4 | 7.5 |
| 5 | 透气性能 | — | √ | 6.5 | 7.6 |
| 6 | 防紫外线性能 | — | √ | 6.6 | 7.7 |
| 7 | 缝制 | √ | √ | 6.7 | 7.8 |
| 8 | 熨烫 | √ | √ | 6.8 | 7.9 |
| 9 | 限量物质要求 | — | √ | 6.9 | 7.10 |

判定规则

标识、包装、运输和贮存

标识

8.1.1在产品包装的明显部位，应标明产品名称、制造厂名称、地址、出厂编号或生产批号、注意事项等内容。

# 8.1.2产品包装的图示标识应符合 GB/T 191—2008 的要求。

包装

按 GB/T 13491—1992 中的二级包装要求的规定进行。

运输

产品在装卸过程中应轻拿轻放，严禁抛掷、滚运，仔细检查包装是否完整、密封，摆放时密封口应朝上。运输时应避免日晒、雨淋，运输温度低于5℃应做保暖措施。

贮存

产品应在通风阴凉的库房存放，防暴晒、防高温防雨淋、防潮，贮存温度应在（-20～50）℃。

质量承诺

在规定的包装运输贮存条件下，保质期为 3 个月。

在保质期内,生产单位应提供 24 小时电话问题诊断服务。48 小时内解决顾客在产品使用过程中出现的问题。

因产品质量问题，提供免费更换货服务。

______________________________